## Slide 1
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj
Prof. dr.sc. Davor Kralik

## Slide 2
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Definicija bioplina kao biogoriva (Direktiva 2003/30EC-članak 2)
Bioplin je plinsko gorivo koje se proizvodi od biomase i/ili od biorazgradivog dijela otpada, koje se može pročistiti do kvalitete prirodnoga plina, da bi se koristilo kao biogorivo, ili generatorski plin.
Bioplin je mješavina plinova koja nastaje prilikom truljenja organske tvari bez prisustva zraka – anaerobna fermentacija

## Slide 3
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Tehnologije pridobivanja bioplina se razlikuju prema izvoru, a tu prepoznajemo tri osnovne skupine:
  poljoprivredna bioplinska postrojenja koja u procesu anaerobne fermentacije koriste sirovinu iz poljoprivrede i prehrambene industrije
  postrojenja na deponijski plin koja sakupljaju bioplin nastao na odlagalištu otpada
  postrojenja na otpadni mulj koji nastaje pri procesu pročišćavanja otpadnih voda

## Slide 4
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE
Republika Hrvatska će poticati proizvodnju i uporabu bioplina, domaću proizvodnju bioplinskih postrojenja te izgradnju distribuiranih izvora energije (iskoristivih za potrebe samih farmi, ali i lokalne zajednice) radi zbrinjavanja otpada iz poljoprivredne proizvodnje, smanjenja emisije stakleničkih plinova, ali i poticanja razvoja poljoprivrednih gospodarstva. Vlada Republike Hrvatske će svojim politikama unapređivati suradnju nadležnih ministarstva ali će i djelovati stvaranjem edukativnih programa usmjerenih prema korisnicima i potencijalnim poduzetnicima.

## Slide 5
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Republika Hrvatska Strategijom postavlja cilj da iz poljoprivredne proizvodnje u energetske svrhe iskoristi u 2020. godini ekvivalent od barem 20% ukupnih uvjetnih grla i da tako proizvede oko 2,6 PJ energije iz bioplina odnosno oko 100 milijuna m3 bioplina.

## Slide 6
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Broj životinja u RH kroz vremensko razdoblje 2000. – 2010. godina
 | Stoka i perad - Livestock and poultry, ‘000 |  |  |  | 
 | Goveda - Cattle | Svinje - Pigs | Ovce - Sheep | Perad - Poultry | Konji - Horses
2000. | 427 | 1233 | 528 | 11256 | 11
2001. | 438 | 1234 | 539 | 11747 | 10
2002. | 417 | 1286 | 580 | 11665 | 8
2003. | 444 | 1347 | 587 | 11778 | 9
2004. | 466 | 1489 | 721 | 11185 | 10
2005. | 471 | 1205 | 796 | 10640 | 9
2006. | 483 | 1489 | 680 | 10088 | 12
2007. | 467 | 1348 | 646 | 10053 | 14
2008. | 454 | 1104 | 643 | 10015 | 16
2009. | 447 | 1250 | 619 | 10787 | 17
2010. | 444 | 1231 | 630 | 9470 | 19

## Slide 7
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
2005. godine ukupno 13.121.000 jedinki, što iznosi: 869.730 UG
Od ukupnog broja UG 20% iznosi 173.946

## Slide 8
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Razlika broja životinja u odnosu na 2005. godinu (%)

## Slide 9
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Broj uvjetnih grla u RH kroz vremensko razdoblje od 2005 do 2007 godine (000)
Dnevna količina životinjskih ekskremenata u RH na bazi UG je 784.015,26 m3
Najveća proizvodnja : u govedarskoj proizvodnji 50,4%,
u svinjogojskoj proizvodnji 30,5%

## Slide 10
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
2005. | 426.995.250,00 | Nm3 bioplina
2007. | 442.984.915,20 | Nm3 bioplina
126 bioplinskih postrojenja od 1MW
ili
131 bioplinsko postrojenje od 1MW
Energetska strategija predviđa 26,2 MW (20% uvjetnih grla)

## Slide 11
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Struktura vlasništva u govedarskoj proizvodnji
Struktura vlasništva u svinjogojskoj proizvodnji

## Slide 12
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.

## Slide 13
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Broj nositelja projekata | Instalirana snaga (MW) | Prosjek
57 | 80,95 | 1,42

## Slide 14
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Trenutno pristup registru nije moguć ali prema informacijama iz Ministarstva gospodarstva prijavljeno je trenutno 65 projekata sa približno 90 MWh instalirane snage.

## Slide 15
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Prvo bioplinsko postrojenje u RH Farma Ivankovo - PZ Osatina 2 x 1MW

## Slide 16
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Staklenik koji koristi toplinsku energiju s bioplinskog postrojenja
Proizvodnja komposta nakon fermentacije

## Slide 17
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Farma Tomašanci- PZ Osatina 2 x 1MW

## Slide 18
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Slašćak – Viškovci - PZ Osatina - 1MW

## Slide 19
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Farma Mala Branjevina – Žito d.o.o. 2 x 1MW

## Slide 20
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Agrokor – Energija Bioplinsko postrojenje Gradec 1MW
Planiraju izgradnju bioplinskih postrojenja u sklopu Agrokora od 30 MW

## Slide 21
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
LANDIA d.o.o. Bioplinsko postrojenje Tordinci 1MW

## Slide 22
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Veterinarska ambulanta Dvor d.o.o. 135 kW
Zagrebačke otpadne vode (ZOV), imaju pročistač voda s mehaničko i biološkim tretiranjem te mogućnost proizvodnje bioplina 2 x1,5 MW
mTEO Jakuševac, Zagreb 2 MW

## Slide 23
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Koogeneracija – toplinska i električna energija
Miješanje sa zemnim plinom (98% CH4)

## Slide 24
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Kao biogorivo - Biometan

## Slide 25
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.

## Slide 26
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
CH4

## Slide 27
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Što donose pogoni za proizvodnju bioplin
U funkciji zaštite okoliša
smanjena emisija štetnih plinova – obaveza prema Kyotovom Protokolu
Uvođenje OIE – obaveza prema EU - do 2020 god. 20% OIE
Zaštita vode i tla
Iskorištavanje svih resursa – tehnoloških nusprodukata koji opterećuju okoliš – konverzija organskog otpada u energiju
Smanjenje izvora patogenih mikroorganizama
Ekonomska dobit
Povećanje konkurentnosti
Dodatni izvor prihoda
Povećanje energetske neovisnosti
Socijalni aspekti
Nova radna mjesta
Povećanje standarda življenja u ruralnim sredinama (zadržavanje stanovništva)

## Slide 28
7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko šumarsko društvo
Prof. dr.sc. Davor Kralik -Potencijali bioplina u Republici Hrvatskoj - Našice, 7. rujna 2012.
Hvala na pažnji!
Davor Kralik
dkralik@pfos.hr